# ГП ЯО "Северный водоканал"

Центральная лаборатория водопровода. Аттестат аккрекдитации RA.RU 518071 выдан 27.10.2015

# Питьевая вода , подаваемая в городскую распределительную сеть

| № п/п | Показатели | НД | ПДК | Ед.изм. | среднее за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Органолептические показатели |  |  |
| 1 | Запах | СанПиН 2.1.4.1074-01 | 2 | балл | х-2 |
| 2 | Цветность | - « - | 20 (35) | градус цветности | 8,8 |
| 3 | Мутность | - « - | 1,5 (2,0) | мг/дм3 | <0,58 |
| II | Обобщенные показатели |
| 4 | Сухой остаток(общая минерализация) | СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1000 (1500) | мг/дм3 | 190 |
| 5 | рН | - « - | 6 - 9 | ед рН | 6,62 |
| 6 | Жесткость(общая) | - « - | 7 (10) | 0Ж | 2,16 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | - « - | 5,0 | мгО2/дм3 | 3,84 |
| 8 | Нефтепродукты | - « - | 0,1 | мг/дм3 | <0,005 |
| 9 | АПАВ | - « - | 0,5 | мг/дм3 | <0,025 |
| III | Неорганические вещества |  |  |  |
| 10 | Аммиак и аммоний ион | ГН 2.1.5.1315-03 | 2 | мг/дм3 | 0,42 |
| 11 | Нитрат- ион | - « - | 45,0 | мг/дм3 | 2,16 |
| 12 | Нитрит- ион | - « - | 3,3 | мг/дм3 | <0,05 |
| 13 | Бор | - « - | 0,5 | мг/дм3 | <0,05 |
| 14 | Железо (общее) | - « - | 0,3 (1,0) | мг/дм3 | <0,1 |
| 15 | Марганец | - « - | 0,1 | мг/дм3 | <0,01 |
| 16 | Медь | - « - | 1,0 | мг/дм3 | <0,002 |
| 17 | Мышьяк | - « - | 0,01 | мг/дм3 | <0,01 |
| 18 | Никель | - « - | 0,02 | мг/дм3 | <0,005 |
| 19 | Сульфат -ион | - « - | 500,0 | мг/дм3 | 46 |
| 20 | Фторид- ион | - « - | 1,5 | мг/дм3 | <0,15 |
| 21 | Хлорид- ион | - « - | 350,0 | мг/дм3 | <10 |
| 22 | Хром (VI) | - « - | 0,05 | мг/дм3 | <0,01 |
| 23 | Цинк | - « - | 1,0 | мг/дм3 | 0,0083 |
| IV | Показатели, связанные с технологией водоподготовки |
| 24 | Алюминий | ГН 2.1.5.1315-03 | 0,2 (0,5) | мг/дм3 | 0,14 |
| 25 | Четыреххлористый углерод | ГН 2.1.5.1315-03 | 0,002 | мг/дм3 | <0,0006 |
| 26 | Хлороформ | ГН 2.1.5.2280-07 | 0,06 | мг/дм3 | 0,014 |
| 27 | Хлор остат.свободный | СанПиН 2.1.4.1074-01 | 0,3 - 0,5 | мг/дм3 | 0,06 |
| 28 | Хлор остат.суммарн. | - « - | 0,8 - 1,2 | мг/дм3 | 1,13 |
| 29 | Полиакриламид | ГН 2.1.5. 2280-07 | 0,1 | мг/дм3 | <0,01 |
| 30 | Фенолы (общие) | - « - | 0,001 | мг/дм3 | <0,0005 |
| V | Микробиологические показатели |
| 31 | ТКБ | СанПиН 2.1.4.1074-01 | отс. | КОЕ в 100см3 | 0 |
| 32 | ОКБ | - « - | отс. | КОЕ в 100см3 | 0 |
| 33 | ОМЧ | - « - | не > 50 | КОЕ в 1 см3 | 0,3 |
| 34 | Колифаги | - « - | отс. | БОЕ в 100см3 | отс. |
| 35 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий | - « - | отс. | Число спор в 20 дм3 | отс. |
| 36 | Цисты лямблий | - « - | отс. | Число цист в 50 дм3 | отс. |
| VI | Радиологические показатели |
| 37 | Удельная суммарная α- радиоактивность | СанПиН 2.6.1.2523-09 | 0,2 | Бк/кг | 0,003 |
| 38 | Удельная суммарная β- радиоактивность | - « - | 1,0 | Бк/кг | 0,05 |