| Волжская набережная, д.10, г.Рыбинск, | Расчетный счет 40602810477190000118 |
| --- | --- |
| Ярославская область, 152901 | Северный банк ПАО Сбербанк г. Ярославль |
| Тел. (4855) 28-33-61, факс (4855) 21-33-94 | Кор/с 30101810500000000670 |
| E-mail :info@vodarybinsk.ru |  |
| ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268 | БИК 047888670 |
| ИНН/КПП 7610012391/761001001 |  |

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МУП ГО г. РЫБИНСК «ВОДОКАНАЛ»                                                                                     Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518071 (действителен до 04.10.2015г.)

Качество питьевой воды перед подачей в городскую  распределительную сеть  за 2016 г.

| № п/п | Определяемые показатели | ПДК | Ед. изм. | ОСВ-1 | ОСВ-2 | ОСВ п. Волжский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | данные | Кол.проб | данные | Кол.проб | данные | Кол.проб |
|  |  |  |  | Сред. | мак | за год | из них неуд | Сред. | мак | за год | из них неуд | Сред | ма к | за год | из них неуд |
| 1 | Запах | 2 | балл | 2,хл | 2 | 730 | - | 2,хл. | 2 | 730 | - | 2,хл. | 2 | 730 | - |
| 2 | Цветность | 20(30)1 | градус цветн. | 8,5 | 10 | 730 | - | 10 | 12 | 730 | - | 9 | 11 | 730 | - |
| 3 | Мутность | 1,5(2,0)1 | мг/дм3 | <0,584 | - | 730 | - | <0,584 | - | 730 | - | <0,584 | - | 730 | - |
| 4 | Сухой остаток(общая минерализация) | 1000(1500)1 | мг/дм3 | 183 | 220 | 24 | - | 182 | 199 | 24 | - | 185 | 202 | 24 | - |
| 5 | рН | 6-91 | ед.рН | 6,83 | 6,9 | 365 | - | 6,85 | 7,11 | 365 | - | 6,86 | 7,13 | 365 | - |
| 6 | Жесткость (общая) | 7(10)1 | 0 Ж | 2,58 | 2,7 | 24 | - | 2,58 | 2,85 | 24 | - | 2,61 | 2,9 | 24 | - |
| 7 | Окисляемость перман. | 5,01 | мгО2/дм3 | 4,26 | 4,72 | 50 | - | 4,56 | 4,95 | 50 | - | 4,51 | 4,9 | 50 | - |
| 8 | Нефтепродукты | 0,11 | мг/дм3 | 0,0078 | 0,01 | 24 | - | 0,0075 | 0,01 | 24 | - | 0,0077 | 0,0094 | 24 | - |
| 9 | АПАВ | 0,51 | мг/дм3 | <0,0254 | - | 24 | - | <0,0254 | - | 24 | - | <0,0254 | - | 24 | - |
| 10 | Фенолы(общие) | 0,0011 | мг/дм3 | <0,00054 | - | 12 | - | <0,00054 | - | 12 | - | <0,00054 | - | 12 | - |
| 11 | Аммиак и ионы аммония | 2,02 | мг/дм3 | 0,15 | 0,4 | 1212 | - | 0,4 | 0,52 | 1212 | - | 0,64 | 0,98 | 1212 | - |
| 12 | Нитрит-ион | 3,32 | мг/дм3 | 0,013 | 0,4 | 12 | - | 0,0096 | 0,034 | 12 | - | 0,014 | 0,037 | 12 | - |
| 13 | Нитрат-ион | 452 | мг/дм3 | 2,07 | 4 | 12 | - | 1,88 | 3.,35 | 12 | - | 1,75 | 3,4 | 12 | - |
| 14 | Бор | 0,52 | мг/дм3 | <0,054 | - | 12 | - | <0,054 | - | 12 | - | <0,054 | - | 12 | - |
| 15 | Железо (общее) | 0,3(1,0)2 | мг/дм3 | <0,14 | - | 12 | - | <0,14 | - | 12 | - | <0,14 | - | 12 | - |
| 16 | Кальций | не норм. | мг/дм3 | 34 | 39 | 12 | - | 34 | 40 | 12 | - | 33 | 38 | 12 | - |
| 17 | Магний | 502 | мг/дм3 | 10,73 | 12 | 12 | - | 9,44 | 12,8 | 12 | - | 11,6 | 14 | 12 | - |
| 18 | Марганец | 0,12 | мг/дм3 | 0,017 | 0,02 | 12 | - | 0,021 | 0,02 | 12 | - | 0,021 | 0,052 | 12 | - |
| 19 | Медь | 1,02 | мг/дм3 | <0,0024 | - | 12 | - | <0,0024 | - | 12 | - | <0,0024 | - | 12 | - |
| 20 | Мышьяк | 0,12 | мг/дм3 | <0,014 | - | 12 | - | <0,014 | - | 12 | - | <0,014 | - | 12 | - |
| 21 | Никель | 0,022 | мг/дм3 | <0,0054 |  | 12 | - | <0,0054 | - | 12 | - | <0,0054 | - | 12 | - |
| 22 | Сульфат-ион | 5002 | мг/дм3 | 47 | 52 | 12 | - | 48 | 50 | 12 | - | 48 | 53 | 12 | - |
| 23 | Фторид-ион | 1,52 | мг/дм3 | <0,154 | - | 12 | - | <0,154 | - | 12 | - | <0,154 | - | 12 | - |
| 24 | Хлорид-ион | 3502 | мг/дм3 | <104 | - | 12 | - | <104 | - | 12 | - | <104 | - | 12 | - |
| 25 | Хром(VI) | 0,052 | мг/дм3 | <0,014 | - | 12 | - | <0,014 | - | 12 | - | <0,014 | - | 12 | - |
| 26 | Цинк | 1,02 | мг/дм3 | 0,0087 | 0,01 | 12 | - | 0,012 | 0,02 | 12 | - | 0,01 | 0,015 | 12 | - |
| 27 | Щелочность | не норм. | ммоль/дм3 | 1,3 | 1.71 | 730 | - | 1,43 | 1,92 | 730 | - | 1,45 | 1,97 | 730 | - |
| 28 | Алюминий | 0,2(0,5)2 | мг/дм3 | 0,13 | 0,16 | 730 | - | 0,13 | 0,17 | 730 | - | 0,1 | 0,16 | 730 | - |
| 29 | Хлор остаточный активный суммарный | 0,8-1,21 | мг/дм3 | 1,014 | 1,12 | 8760 | - | 1,15 | 1,19 | 8760 | - | 1,09 | 1,19 | 8760 | - |
| 30 | Хлор остаточный активный свободный | 0,3-,051 | мг/дм3 | 0,06 | 0,06 | 730 | - | 0,06 | 0,06 | 730 | - | 0,06 | 0,06 | 730 | - |
| 31 | Хлороформ | 0,063 | мг/дм3 | 0,023 | 0,036 | 50 | - | 0,012 | 0,017 | 50 | - | 0,0076 | 0,0092 | 50 | - |
| 32 | Четыреххлористый углерод | 0,0022 | мг/дм3 | <0,00064 | - | 50 | - | <0,00064 | - | 50 | - | <0,00064 | - | 50 | - |
| 33 | Полиакриламид | 0,13 | мг/дм3 | <0,014 | - | 50 | - | <0,014 | - | 50 | - | <0,014 | - | 50 | - |
| 34 | ТКБ | отс.1 | КОЕ |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 35 | ОКБ | отс.1 | КОЕ в100см3 | 0 | - | 365 | - | 0 | - | 365 | - | 0 | - | 365 | - |
| 36 | ОМЧ | не > 50 1 | КОЕ в1см3 | 0,46 | 1,0 | 365 | - | 0,29 | 1,12 | 365 | - | 0,36 | 1.09 | 365 | - |
| 37 | Колифаги | отс.1 | БОЕ в 100 см3 | 0 | - | 365 | - | 0 | - | 365 | - | 0 | - | 365 | - |
| 38 | Споры сульфитредуци- Рующих клостридий | отс.1 | Число спор в 20 см3 | 0 | - | 12 | - | 0 | - | 12 | - | 0 | - | 12 | - |
| 39 | Цисты лямблий | отс.1 | Число лямблий в 50 дм3 | 0 | - | 12 | - | 0 | - | 12 | - | 0 | - | 12 | - |

Начальник Центральной лаборатории                                  Е.А.Сухова

Комментарии:

*     используемые средства измерения поверены и соответствуют ф.5 Паспорта;

* *   погрешность МВИ соответствует информации ф.4 Паспорта ;

1    ПДК  представлена    по СанПиН 2.1.4.1074-01 ,2      ПДК представлена по ГН2.1.5.1315-03;

3 ПДК представлена по ГН2.1.5.2280-07;

4    указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

# Text boxes

# Муниципальное унитарное предприятие

# городского округа город Рыбинск

«Водоканал»

(МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»)

# Муниципальное унитарное предприятие

# городского округа город Рыбинск

«Водоканал»

(МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»)